## Slide 1: Dessin Industriel 7a Introduction aux pièces normalisées
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis
Présentation 7b

## Slide 2: Vers l’étude des mécanismes
A partir de cette présentation et jusqu’à la fin de ces présentations, nous allons travailler sur les dessins de plusieurs pièces qui sont très fréquemment utilisées dans les mécanismes ! On appellera cet ensemble de pièces, pièces normalisées.
Les pièces normalisées, leurs dimensions et leurs représentations en dessin industriel sont… normalisées. Cela veut dire qu’il n’existe qu’une façon de les dessiner. Il faut savoir comment, car une autre représentation est fausse et aussi parce que nous devrons pouvoir les identifier directement sur n’importe quel dessin.
Cela est la première tâche pour comprendre le mécanisme!

## Slide 3: Vers l’étude des mécanismes
Cet exemple clarifie l’importance des pièces normalisées. Sur ce dessin, seules les pièces du corps et les deux arbres (pièces colorées) ne sont pas normalisées (pouvez-vous trouver les couleurs qui indiquent les arbres ?).
Les pièces qui ne sont pas colorées sont des pièces normalisées.
Nous comprenons directement l’importance des pièces normalisées. Sans savoirs ces pièces et aussi leurs fonctionnement de base nous ne pouvons pas apprécier le fonctionnement du mécanisme, ni les choix du dessinateur,, ni les problèmes qui sont potentiellement associer avec le mécanisme.

## Slide 4: Vers l’étude des mécanismes
Cet exemple clarifie l’importance des pièces normalisées. Sur ce dessin, seules les pièces du corps et les deux arbres (pièces colorées) ne sont pas normalisées (pouvez-vous trouver les couleurs qui indiquent les arbres ?).
Les pièces qui ne sont pas colorées sont des pièces normalisées.
Nous comprenons directement l’importance des pièces normalisées. Sans connaître ces pièces ainsi que leur fonctionnement de base nous ne pouvons pas apprécier le fonctionnement du mécanisme, ni les choix du dessinateur, ni les problèmes qui sont potentiellement associés avec le mécanisme.
Arbres

## Slide 5: Les pièces normalisées
On divise les pièces normalisées dans ces 4 grandes catégories.
Pièces de fixation :
  Par serrage : vis, écrous, goujons
  Par surfaces d’appui : clavettes, goupilles, anneaux élastiques
Pièces de guidage en rotation : paliers, roulements
Pièces d’étanchéité : joints torique, joints à lèvres
Pièces de transmission : poulies-courroie, chaîne, engrenages
On a choisi de n’inclure que les pièces normalisées le plus souvent rencontrées et leurs descriptions associées, dans les trois présentations suivantes, comme indiquer sur la figure.
Mécanisme
Fixations
Présentation
7b
Transmission
Présentation
9
Etanchéité
Présentation
8
Guidage de rotation
Présentation
8

## Slide 6: Les pièces normalisées
On divise les pièces normalisées dans ces 4 grandes catégories.
Pièces de fixation :
  Par serrage : vis, écrous, goujons
  Par surfaces d’appui : clavettes, goupilles, anneaux élastiques
Pièces de guidage en rotation : paliers, roulements
Pièces d’étanchéité : joint torique, jointe à lèvres
Pièces de transmission : poulies-courroie, chaîne, engrenages
On a choisi de n’inclure que les pièces normalisées le plus souvent rencontrées et leurs descriptions associées, dans les trois présentations suivantes, comme indiquer sur la figure.
Mécanisme
Fixations
Présentation
7b
Transmission
Présentation
9
Etanchéité
Présentation
8
Guidage de rotation
Présentation
8
NOTE : Rappel du but ultérieur de ces présentations
Le but de ces présentations n’est pas de faire de vous de grands savants de tous les détails géométriques et encore moins des détails reliés avec le dimensionnement où la modélisation de ces pièces.
Ces présentations vont accomplir leur but, si à la fin de la lecture :
(le principal :) Vous êtes capables de comprendre les formes géométriques et reconnaître les pièces normalisées ;
Et (pour continuer vos études comme ingénieurs : ) d’apprécier une partie de l’ensemble des connaissances que nous devrons acquérir pour continuer l’étude de phénomènes physiques reliés au génie mécanique

## Slide 7: Dessin Industriel 7b Soudures et Pièces de Fixations
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis et Thomas Damay

## Slide 8: Les pièces normalisées sont :
Pièces de fixation :
  Par serrage : vis, écrous (notamment écrou HK), goujons
  Par surfaces d’appui : clavettes, goupilles, anneaux élastiques
Pièces de guidage en rotation : paliers, roulements
Pièces d’étanchéité : joints toriques, joints à lèvres
Pièces de transmission : poulies-courroie, chaîne, engrenages
Mécanisme
Fixations
Présentation
7b
Transmission
Présentation
9
Etanchéité
Présentation
8
Guidage de rotation
Présentation
8
Dans cette présentation :
et aussi soudures
Contenu

## Slide 9: Les soudures (ang : weld)
Les soudures sont des liaisons fixes et indémontables.
Elles sont effectuées par l’ajout de matière dans (a) un orifice préparé spécifiquement entre deux surfaces de deux pièces ou dans (b) un angle formé par deux pièces, ainsi que (c) sur une surface plane formée entre deux pièces.
L’orifice ou l’angle de la soudure est indiqué au toujours dans les coupes en incluant sa matière et la matière n’est pas hachurées mais pleines, si c’est visible!

## Slide 10: Les soudures (ang : weld)
Les soudures sont des liaisons fixes et indémontables.
Elles sont effectuées par l’ajout de matière dans (a) un orifice préparé spécifiquement entre deux surfaces de deux pièces ou dans (b) un angle formé par deux pièces, ainsi que (c) sur une surface plane formée entre deux pièces.
La soudure est indiquée en dessin en mettant en évidence la matière et la forme finale remplie. Les soudures ne sont pas hachurées en vue de coupe, mais leur contour est rempli s’il est visible!
A-A
A
A
A
A
Indication d’une soudure visible sur deux vues
A-A
Indication d’une soudure cachée sur deux vues

## Slide 11: Les soudures (ang : weld)
Les soudures sont des liaisons fixes et indémontables.
Elles sont effectuées par l’ajout de matière dans (a) un orifice préparé spécifiquement entre deux surfaces de deux pièces ou dans (b) un angle formé par deux pièces, ainsi que (c) sur une surface plane formée entre deux pièces.
La soudure est indiquée en dessin en mettant en évidence la matière et la forme finale remplie. Les soudures ne sont pas hachurées en vue de coupe, mais leur contour est rempli s’il est visible!
Ils existent différents types de soudures.

## Slide 12: Les soudures (ang : weld)

## Slide 13: Les soudures (ang : weld)
Réagir!!!
Trouver toutes les soudures indiquées sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 ».
(En avez-vous contés 16 ? Votre réponse est fausse, pensez à la symétrie cylindrique!!! )

## Slide 14: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations de ces dessins démontrent les liaisons de deux pièces.
Le pièce 1 est taraude au premier dessin. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieur aux coupes !!
Ecrou
Trou débouchant
Longueur de la tige

## Slide 15: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations de ces dessins démontrent les liaisons de deux pièces.
Le pièce 1 est taraude au premier dessin. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieur aux coupes !!
Ecrou
Trou débouchant
Longueur de la tige
Attention
Cet ensemble Vis – Ecrou est appelé boulon
(ang : bolt)

## Slide 16: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations sur ces dessins effectuent une liaison entre ces deux pièces.
Le pièce 1 est taraude au premier dessin. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieur aux coupes !!
Ecrou
Trou débouchant
Pièce 1
Pièce 2
Longueur de la tige

## Slide 17: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations sur ces dessins effectuent une liaison entre ces deux pièces.
Sur le premier dessin, la pièce 1 est taraudée. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieur aux coupes !!
Ecrou
Trou débouchant
Pièce 1
Pièce 2
Filet Intérieur
Filet extérieur de la vis
Le filet intérieur de l’écrou n’est pas visualisé
Longueur de la tige

## Slide 18: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations sur ces dessins effectuent une liaison entre ces deux pièces.
Sur le premier dessin, la pièce 1 est taraudée. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieurs aux coupes !! Le filet intérieur est toujours caché par le filet extérieur !!
Ecrou
Trou débouchant
Pièce 1
Pièce 2
Filet extérieur de la vis
Le filet à l’intérieur de l’écrou n’est pas visualisé
Filet Intérieur
Longueur de la tige

## Slide 19: Vis (ang : screw) et Boulons (ang : bolt)
Les vis sont utilisées pour effectuer des liaisons fixes et démontables.
Les configurations sur ces dessins effectuent une liaison entre ces deux pièces.
Sur le premier dessin, la pièce 1 est taraudée. Les vis et les écrous ont toujours un filetage. Le filetage est extérieur pour les vis et intérieur pour les écrous.
Les filets extérieurs sont toujours devant les filets intérieurs aux coupes !! Le filet intérieur est toujours caché par le filet extérieur !!
Ecrou
Trou débouchant
Pièce 1
Pièce 2
Filet extérieur de la vis
Le filet à l’intérieur de l’écrou n’est pas visible
Réagir!!!
Trouvez la seule vis indiquée sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 ».
Est-ce que cette vis crée une liaison entre deux pièces ?
A quoi sert cette vis ?
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)
Filet Intérieur
Longueur de la tige

## Slide 20: Formes de tête des vis pour sollicitations fortes (vers la désignation de vis)
CHC : Vis à tête cylindrique à six pans creux
FHC : Vis à tête cylindrique à tête fraisée à six pans creux
H : Vis à tête hexagonal
Q : Vis à tête carrée
NF EN ISO 4014
NF EN ISO 4762
NF EN ISO 10642
NF E 25-116
NF EN ISO 4015

## Slide 21: Formes de tête des vis pour sollicitations fortes (vers la désignation de vis)
CHC : Vis à tête cylindrique à six pans creux
FHC : Vis à tête cylindrique à tête fraisée à six pans creux
H : Vis à tête hexagonal
Q : Vis à tête carrée
Normes de référence
Lettres utilisées pour la désignation de la tête
NF EN ISO 4014
NF E 25-116
NF EN ISO 4762
NF EN ISO 10642
NF EN ISO 4015

## Slide 22: Formes de tête des vis pour sollicitations fortes (vers la désignation de vis)
CHC
H
Q
FHC
Références AFNOR : Association Française de Normalisation
NF EN ISO 4014 (juin 2011) : Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grades A et B (Indice de classement : E25-112).
NF EN 24015 (mai 1992) : Éléments de fixation – Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grade B – Tige réduite (diamètre de tige = diamètre sur flanc de filet) (Indice de classement : E25-113).
NF EN ISO 4016 (juin 2011) : Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grade C (Indice de classement : E25-115-1).
NF EN ISO 4017 (juin 2011) : Vis à tête hexagonale entièrement filetées – Grades A et B (Indice de classement : E25-114).
NF EN ISO 4018 (juin 2011) : Vis à tête hexagonale entièrement filetées – Grade C (Indice de classement : E25-115-2).
NF E 25-116 (juillet 1983) Vis à métaux – Tête carrée – Tige normale – Grades A et B – Symbole Q (Indice de classement : E25-116).
NF E 25-117 (juillet 1983) Vis à métaux – Tête carrée – Entièrement filetées – Grades A et B – Symbole Q (Indice de classement : E25-117).
NF E 25-118 (juillet 1983) Vis à métaux – Tête carrée – Grade C – Symbole Q (Indice de classement : E25- 118).
NF EN ISO 4762 (août 2004) Vis à tête cylindrique à six pans creux (Indice de classement : E25-125).
NF EN ISO 12474 (décembre 2010) Vis à tête cylindrique à six pans creux à pas fin (Indice de classement : E25-177).
NF EN ISO 10642 (août 2004) Vis à tête fraisée à six pans creux (Indice de classement : E25-146).
NF EN ISO 10642/A1 (avril 2013) Vis à tête fraisée à six pans creux – Amendement 1 (Indice de classement : E25-146/A1).

## Slide 23: Classe de qualité (vers la désignation de vis)
La classe de qualité est définie par différentes systèmes de normalisation pour indiquer la résistance du matériel de la vise.
La classe est indiquée à la tété de la vis. Le système ISO utilise principalement de valeurs arithmétique pour définir la classe mais il permet aussi l’utilisation traits. Les traits sont plutôt caractéristiques au système SAE.
H
Q

## Slide 24: Classe de qualité (vers la désignation de vis)
La classe de qualité est définie par différentes systèmes de normalisation pour indiquer la résistance du matériel de la vise.
La classe est indiquée à la tête de la vis. Le système ISO utilise principalement des valeurs arithmétiques pour définir la classe, mais il permet aussi l’utilisation de traits. Les traits sont plutôt caractéristiques du système SAE.
H
Q
Classe de qualité ISO (ici 8.8), utilisée pour la désignation des vis
Classe de qualité SAE (ici 5), indiquée par trois traits:
(SAE : Society of Automotive Engineers)

## Slide 25: Classe de qualité (vers la désignation de vis)
H
Q
Classe de qualité ISO (ici 8.8), utilisée pour la désignation des vis
Classe de qualité SAE (ici 5), indiquée par trois traits :
(SAE : Society of Automotive Engineers)
Extrait de la norme ISO-898:2009 définissant la Classe de Qualité

## Slide 26: Classe de qualité (vers la désignation de vis)
H
Q
Classe de qualité ISO (ici 8.8), utilisée pour la désignation des vis
Classe de qualité SAE (ici 5), indiquée par trois traits :
(SAE : Society of Automotive Engineers)
Nominal Tensile Strength ?
Nominal Yield Strength ?
RdV à RdM (Semestre 3) : Résistance des matériaux
Extrait de la norme ISO-898:2009 définissant la Classe de Qualité

## Slide 27: Classe de qualité (vers la désignation de vis)
H
Q
Classe de qualité ISO (ici 8.8), utilisée pour la désignation des vis
Classe de qualité SAE (ici 5), indiquée par trois traits :
(SAE : Society of Automotive Engineers)
Nominal Tensile Strength ?
Nominal Yield Strength ?
RdV à RdM (Semestre 3) : Résistance des matériaux
Vous ne pouvez pas attendre ?!
voir « Essai Mécanique » sur Wikipédia
Extrait de la norme ISO-898:2009 définissant la Classe de Qualité

## Slide 28: Exemple : Vis SEFER
Ces deux photos, vis H classe 10.9 et vis CHC classe 12.9, ont été fournies par les techniciens de SEFER. Elles sont utilisées pour effectuer des montages expérimentaux dans le tunnel de cavitation de l’IRENAV.
Le personnel du Service Etudes et Fabrication pour l'Enseignement et la Recherche (SEFER), vous attend pour vous aider à mieux présenter vos projet (TECNAV, PVA, PFE) à l’aide des logiciels CAO (Conception Assistée par Ordinateur), en réalisant des pièces par fabrication additive ainsi que pour répondre à toutes vos questions techniques.
H classe 10.9
CHC classe 12.9

## Slide 29: Exemple : Vis SEFER
Ces deux photos, vis H classe 10.9 et vis CHC classe 12.9, ont été fournies par les techniciens de SEFER. Elles sont utilisées pour effectuer des montages expérimentaux dans le tunnel de cavitation de l’IRENAV.
Le personnel du Service Etudes et Fabrication pour l'Enseignement et la Recherche (SEFER), vous attend pour vous aider à mieux présenter vos projet (TECNAV, PVA, PFE) à l’aide des logiciels CAO (Conception Assistée par Ordinateur), en réalisant des pièces par fabrication additive ainsi que pour répondre à toutes vos questions techniques.
H classe 10.9
CHC classe 12.9
Réagir!!!
Fabrication additive ??? Voir :
(généralités, avantages,… : 4 mn) https://www.youtube.com/watch?v=VMqxEoDnhdU
(fabrication additive d’un compresseur centrifuge : 6 mn) https://www.youtube.com/watch?v=FjbWdS9q4k4

## Slide 30: Exemples d’autres formes de tête
FS
FBS
FZ
Fendue
Cruciforme
Plate
Bombée
Fraisée
Pozidriv
Têtes Cylindriques
Allen (Hex)
A six pans creux
Têtes Hexagonales
Anglais
Filet (fr) : Thread (ang)

## Slide 31: Goujons (ang : threaded pin/dowel) et Ecrous (ang : nut)
Ecrou
Goujon
NF E 27-135

## Slide 32: Goujons (ang : threaded pin/dowel) et Ecrous (ang : nut)
Ecrou
NF E 27-135
Les écrous ne sont pas coupés ni hachurés!!!
(sauf exception : écrous à encoches)
Rondelle
Ecrou
Goujon

## Slide 33: Goujons (ang : threaded pin/dowel) et Ecrous (ang : nut)
Ecrou
Goujon
Réagir!!!
Trouvez l’ensemble goujon-écrou sur le dessin page 2 de votre « Recueil A3 » et expliquez son fonctionnement.
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 34: Désignation Normalisée – Vis et Goujon
Pour désigner une vis, nous utilisons la nomenclature suivante :
Vis {Forme de la tête} M{}{} ({}) {Classe de Qualité} [autres détails]
Pour désigner un goujon :
Goujon M{}-{} bm {} – {Classe de Qualité} {} [autres détails]
Où on doit remplacer les suivants :
{Forme de la tête} : la lettre ou l’ensemble de lettres qui correspond à la forme de la tête
: le diamètre nominal
: la longueur de la tige pour les vis ou la longueur libre pour les goujons
: la longueur fileté (optionnelle pour les vis)
: la longueur de l’implantation pour les goujons (métaux durs , métaux tendres
{Classe de Qualité} : information utilisée pour trouver les valeurs numériques relatives à la résistance du matériel
[Autres détails] : Norme de référence (importante à indiquer) : NF EN ISO, DIN, …, Traitement
e.g. Vis CHC M1644 (38) 8.8 ISO 4762 tête : CHC ISO 4762, M : filetage métrique, , Classe 8.8
e.g. Goujon M12-60 bm 18 – 8.8 30 NF E27-135 type : NF E27-135, M : filetage métrique, , Classe 8.8

## Slide 35: Désignation Normalisée – Vis et Goujon
Pour désigner une vis, nous utilisons la nomenclature suivante :
Vis {Forme de la tête} M{}{} ({}) {Classe de Qualité} [autres détails]
Pour désigner un goujon :
Goujon M{}-{} bm {} – {Classe de Qualité} {} [autres détails]
Où on doit remplacer les suivants :
{Forme de la tête} : la lettre ou l’ensemble de lettres qui correspond à la forme de la tête
: le diamètre nominal
: la longueur de la tige pour les vis ou la longueur libre pour les goujons
: la longueur fileté (optionnelle pour les vis)
: la longueur de l’implantation pour les goujons (métaux durs , métaux tendres
{Classe de Qualité} : information utilisée pour trouver les valeurs numériques relatives à la résistance du matériel
[Autres détails] : Norme de référence (importante à indiquer) : NF EN ISO, DIN, …, Traitement
e.g. Vis CHC M1644 (38) 8.8 ISO 4762 tête : CHC ISO 4762, M : filetage métrique, , Classe 8.8
e.g. Goujon M12-60 bm 18 – 8.8 30 NF E27-135 type : NF E27-135, M : filetage métrique, , Classe 8.8
Réagir!!!
Répondez aux questions pages 50, 51 et 54.
Trouvez les filetages indiqués sur les dessins des pages 37, 44 et 49
Corrigez vos dessins, si nécessaire

## Slide 36: Ecrous avec freins

## Slide 37: Ecrous avec freins
Les phénomènes dont l’auteur parle sont reliés aux sollicitations dynamiques. Les sollicitations dynamiques impliquent des efforts d’inerties qui peuvent éventuellement desserrer l’écrou. Un frein empêche le desserrage.

## Slide 38: Ecrous avec freins
Un exemple est l’écrou à créneaux (HK) et sa goupille (goupille fendue)
Ecrou HK à créneaux et goupille
Ecrou HK dégagé à créneaux et goupille

## Slide 39: Ecrous avec freins
Un exemple est l’écrou à créneaux (HK) et sa goupille (goupille fendue)
Ecrou HK à créneaux et goupille
Ecrou HK dégagé à créneaux et goupille
Observez les différences aux montages : la goupille ne s’accroche pas au même endroit sur l’écrou.

## Slide 40: Ecrous avec freins
Un exemple est l’écrou à créneaux (HK) et sa goupille (goupille fendue)
Ecrou HK à créneaux et goupille
Ecrou HK dégagé à créneaux et goupille
Observez les différences aux montages : la goupille ne s’accroche pas au même endroit sur l’écrou.

## Slide 41: Ecrous avec freins
Un exemple est l’écrou à créneaux (HK) et sa goupille (goupille fendue)
Ecrou HK à créneaux et goupille
Ecrou HK dégagé à créneaux et goupille
Cet écrou HK effectue le serrage de quel appareil?
Observez les différences aux montages : la goupille ne s’accroche pas au même endroit sur l’écrou.

## Slide 42: Ecrous avec freins
Un exemple est l’écrou à créneaux (HK) et sa goupille (goupille fendue)
Ecrou HK à créneaux et goupille
Ecrou HK dégagé à créneaux et goupille
Cet écrou HK effectue le serrage de quel appareil?
(voir google images : frein voiture)
Observez les différences aux montages : la goupille ne s’accroche pas au même endroit sur l’écrou.

## Slide 43: Ecrous à encoches et frein-rondelle
L’exemple le plus important est l’écrou à encoches et frein.
Au premier image, la ensemble écrou-rondelle est monté sur un manchon. L’écrou serre le manchon sur un arbre que n’est pas visible ici. On s’intéresse à l’ensemble écrou à encoches/frein-rondelle visé directement sur un arbre fileté (deuxième image).
Ecrou à encoches
Rondelle
Manchon
Ecrou à encoches
Arbre fileté
Rondelle cachée par l’écrou : que ses languettes sont visibles
Roulement

## Slide 44: Ecrous à encoches et frein-rondelle
L’exemple le plus important est l’écrou à encoches et frein.
Au premier image, la ensemble écrou-rondelle est monté sur un manchon. L’écrou serre le manchon sur un arbre que n’est pas visible ici. On s’intéresse à l’ensemble écrou à encoches/frein-rondelle visé directement sur un arbre fileté (deuxième image).
Ecrou à encoches
Rondelle
Manchon
Ecrou à encoches
Arbre fileté
Rondelle cachée par l’écrou : que ses languettes sont visibles
Roulement

## Slide 45: Ecrous à encoches et frein-rondelle
L’exemple le plus important est l’écrou à encoches et frein.
Au premier image, la ensemble écrou-rondelle est monté sur un manchon. L’écrou serre le manchon sur un arbre que n’est pas visible ici. On s’intéresse à l’ensemble écrou à encoches/frein-rondelle visé directement sur un arbre fileté (deuxième image).
Ecrou à encoches
Rondelle
Manchon
Ecrou à encoches
Arbre fileté
Rondelle cachée par l’écrou : que ses languettes sont visibles
Roulement

## Slide 46: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Languettes
Ecrous à encoches
Ecrou KM
Frein-Rondelle
Rondelle MB
Dent
Filetage intérieur
Encoches
Les figures suivantes mettent en évidence les formes caractéristiques d’un écrou à encoches et son frein-rondelle. La rondelle est facilement distinguée d’autres rondelles grâce à ses languettes et sa dent.

## Slide 47: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Les écrous à encoches et le freins-rondelles sont utilisés pour fixer soit un roulement soit un engrenge sur un axe.
Cette figure démontre le positionnement relatif de chaque pièce avant montage.
Roulement
Arbre
Ecrou KM
Rondelle MB

## Slide 48: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Les écrous à encoches et le freins-rondelles sont utilisés pour fixer soit un roulement soit un engrenge sur un axe.
Cette figure démontre le positionnement relatif de chaque pièce avant montage.
Sur ce montage, l’écrou et l’arbre sont filetés.
Roulement
Arbre
Ecrou KM
Rondelle MB
L’écrou est visé sur l’arbre (filetage extérieur pour l’ecrou, intérieur pour l’arbre).

## Slide 49: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Les écrous à encoches et le freins-rondelles sont utilisés pour fixer soit un roulement soit un engrenge sur un axe.
Cette figure démontre le positionnement relatif de chaque pièce avant montage.
Sur ce montage, l’écrou et l’arbre sont filetés.
L’arbre est rainuré. La rainure loge la dent de la rondelle.
Roulement
Arbre
La rainure de l’arbre loge la dent de la rondelle
Ecrou KM
Rondelle MB
L’écrou est visé sur l’arbre (filetage extérieur pour l’ecrou, intérieur pour l’arbre).

## Slide 50: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Les écrous à encoches et le freins-rondelles sont utilisés pour fixer soit un roulement soit un engrenge sur un axe.
Cette figure démontre le positionnement relatif de chaque pièce avant montage.
Sur ce montage, l’écrou et l’arbre sont filetés.
L’arbre est rainuré. La rainure loge la dent de la rondelle.
La bague intérieure du roulement sera fixée en appuyant sur la rondelle d’un côté et l’épaulement de l’arbre sur l’autre côté.
Roulement
Arbre
La rainure de l’arbre loge la dent de la rondelle
Ecrou KM
Rondelle MB
L’écrou est visé sur l’arbre (filetage extérieur pour l’écrou, intérieur pour l’arbre).
La bague intérieure du roulement s’appuie sur la rondelle et l’épaulement de l’arbre.

## Slide 51: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Filetage intérieur
Encoches
Languette
Dent
Ecrous à encoches
Rondelle
Observez les dessins de chaque composant.

## Slide 52: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Filetage intérieur
Encoches
Languette
Dent
Ecrous à encoches
Rondelle
Observez les dessins de chaque composant.
La représentation exacte de la rondelle sur les vues en coupe est rarement utilisée.

## Slide 53: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Filetage intérieur
Encoches
Languette
Dent
Ecrous à encoches
Rondelle
Observez les dessins de chaque composant.
En dessin simplifié sur la vue en coupe, les languettes ne sont pas visibles et leurs hachures sont remplacées par des aires noires car l’épaisseur des languettes est souvent très petite.

## Slide 54: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Comparez l’image est le dessin d’ensemble.

## Slide 55: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Comparez l’image est le dessin d’ensemble.
Pouvez-vous comprendre les correspondances de chaque pièce et trouver les filetages ?

## Slide 56: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
On distingue chaque composant par différentes couleurs.

## Slide 57: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
Rondelle
On distingue chaque composant par différentes couleurs.

## Slide 58: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
Rondelle
On distingue chaque composant par différentes couleurs.
Arbre

## Slide 59: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
Rondelle
On distingue chaque composant par différentes couleurs.
Arbre
Roulement

## Slide 60: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
Rondelle
On distingue chaque composant par différentes couleurs.
Arbre
Roulement
Coupe locale à la rainure de l’arbre où la dent se loge.
Le filetage de l’arbre derrière la rainure est visible
Languette pliée dans l’encoche

## Slide 61: Ecrous à encoches et frein-rondelle
Ecrous à encoches
Rondelle
On distingue chaque composant par différentes couleurs.
Arbre
Roulement
Coupe locale à la rainure de l’arbre où la dent se loge.
Le filetage de l’arbre derrière la rainure est visible
Languette pliée dans l’encoche
Réagir!!!
(a) Trouvez les écrous à encoches sur le dessin de la première de couverture et sur le dessin de la page 4 (attention : il y a une page 3bis) de votre « Recueil A3 ». Combien d’encoches conte-t-on à la page 5 ?
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)
(b) Expliquez le fonctionnement de l’ensemble écrous/frein-rondelle

## Slide 62: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
Languette pliée dans l’encoche
Coupe locale à la rainure de l’arbre où la dent se loge.
Le filetage de l’arbre derrière la rainure est visible
Arbre
Roulement

## Slide 63: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Languette pliée dans l’encoche
Coupe locale à la rainure de l’arbre où la dent se loge.
Le filetage de l’arbre derrière la rainure est visible
Arbre
Roulement

## Slide 64: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 », le montage est diffèrent de celui présenté ci-dessus (montage sur arbre fileté).
Frein-rondelle
Frein-étrier
Montage sur arbre fileté
Montage sur manchon de serrage

## Slide 65: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 », le montage est diffèrent de celui présenté ci-dessus (montage sur arbre fileté).
Montage sur arbre fileté
Montage sur manchon de serrage
Frein-rondelle
Frein-étrier

## Slide 66: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 », le montage est diffèrent de celui présenté ci-dessus (montage sur arbre fileté).
Montage sur arbre fileté
Montage sur manchon de serrage
Frein-rondelle
Frein-étrier

## Slide 67: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 », le montage est diffèrent de celui présenté ci-dessus (montage sur arbre fileté).
Montage sur arbre fileté
Montage sur manchon de serrage
Frein-rondelle
Frein-étrier

## Slide 68: Ecrous à encoches et frein-rondelle
La rondelle est fixée à l’arbre par sa dent qui est logée dans la rainure. L’écrou ne peut pas se déplacer relativement à l’arbre, car la languette de la rondelle est pliée dans une de ses encoches. Donc la rondelle ne permet pas le desserrage de l’écrou pendant la rotation de l’arbre.
En général, un arbre est « décoré » par des composants qui lui permettent d’entraîner pendant sa rotation d’autres composants, en empêchant les mouvements relatifs à l’arbre. Dans ce cas, (1) la rondelle empêche le déplacement rotationnel de l’écrou relativement à l’arbre et (2) l’écrou empêche le déplacement axial du roulement relativement à l’arbre.
Sur le dessin de la première de couverture de votre « Recueil A3 », le montage est diffèrent à celui démontré en haut (montage sur arbre fileté).
Montage sur arbre fileté
Montage sur manchon de serrage
Frein-rondelle
Frein-étrier
Exercice (très important)
(a) Dessin de la première de couverture (recueil A3) : Caracteriser le montage du roulement et le type du frein utilisé? Expliquer comment le mouvements axiaux du roulement à gauche sont bloqués.
(b) Dessin de la page 4 : expliquer comment le mouvements axiaux du roulement 4 relativement à l’arbre 3 sont bloqués.
(c) Trouvez les différences aux deux montages.
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 69: Clavettes (ang : key, rainure : keyway)
Clavettes Parallèles
Clavette Disque
Vues de dessus sans moyeux
Visualisation Arbre et Clavette
Clavette à talon

## Slide 70: Clavettes (ang : key, rainure : keyway)
Clavettes Parallèles
Clavette Disque
Vues de dessus sans moyeux
Visualisation Arbre et Clavette
Clavette à talon
Réagir!!!
Trouvez les clavettes sur les dessins des pages 4, 6 et 7 de votre « Recueil A3 ».
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 71: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Figure 1

## Slide 72: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Question critique :
Imaginons qu’au montage de la figure 1, l’effort de gravité est présent comme indiqué.
Pourquoi la goupille ne va pas tomber ?
Figure 1

## Slide 73: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Question critique :
Imaginons qu’au montage de la figure 1, l’effort de gravité est présent comme indiqué.
Pourquoi la goupille ne va pas tomber ?
Attention :
Il n’y a pas de raison pour affirmer ce point. Si le diamètre de l’alésage est exactement le même que celui de la goupille, la goupille pourrait tomber.
Figure 1

## Slide 74: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Réponse :
Par contre la goupille ne tombe pas. Cela est assuré par l’ajustement indiqué, qui nous assure que le montage sera « un peu séré ».
Quel effort empêche le déplacement de la goupille ?
Figure 1
Ajustement : ici H7/m6

## Slide 75: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Réponse :
La goupille ne tombe pas. Cela est assuré par l’ajustement indiqué, qui nous assure que le montage sera « un peu serré ».
Quel effort empêche le déplacement de la goupille ?
Figure 1
Ajustement : ici H7/m6
Ajustement ???
RDV au S3 : Cours de mécanismes ENERG

## Slide 76: Goupilles (ang : pin)
Goupille cylindrique
Goupille élastique
Réagir!!!
(a) Trouvez les goupilles sur les dessins des pages 8, 14 et 15 de votre « Recueil A3 ».
(b) Question Difficile : Trouvez la goupille du dessin de la page 2 et expliquez pourquoi cette pièce est une goupille.
(c) Trouvez 2 goupilles à la page 113 de votre poly
(Note : C’est très important de savoir les réponses à ces questions)

## Slide 77: Anneaux Elastiques (ang : retaining ring)
Les anneaux élastiques ou circlips sont des liaisons par obstacle qui ne permettent pas le déplacement axial d’une pièce directement en contact avec elles sur un assemblage cylindrique.
Anneaux à section constante

## Slide 78: Anneaux Elastiques (ang : retaining ring)
Les anneaux élastiques ou circlips sont des liaisons par obstacle qui ne permettent pas le déplacement axial d’une pièce directement en contact avec elles sur un assemblage cylindrique.
Anneaux à section non constante
Externe
Interne
Au montage
Monté

## Slide 79: Anneaux Elastiques (ang : retaining ring)
Les anneaux élastiques ou circlips sont des liaisons par obstacle qui ne permettent pas le déplacement axial d’une pièce directement en contact avec elles sur un assemblage cylindrique.
Anneaux à section non constante
Externe
Interne
Au montage
Monté
Réagir!!!
1. Répondez aux questions pages 26 et 43 de votre poly.
2. Trouvez les circlips sur le dessin p.5 de votre « Recueil A3 » sur les vues en coupe BB et AA. Repérez les mêmes circlips sur la vue en coupe CC et sur la vue de gauche.
Trouvez les circlips sur le dessin p.3
(vous devez conter 6 circlips)
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 80: Exercice 1
1. Identifier toutes les pièces
sur le dessin de la coupe en les
indiquant avec 4 couleurs différentes
2. Trouver les 8 fautes de cette coupe
en sachant que les contours extérieurs
sont représentés correctement
3. Corriger les fautes
A-A
Pièce 1
Pièce 2

## Slide 81: Exercice 2
Donner la nomenclature de cette configuration et expliquer le montage finale

## Slide 82: Exercice 3 : Limites élastiques des vis du SCEFER
Donnez les équations pour calculer :
  La limite élastique à la rupture (ang : nominal tensile strength)
  La limite élastique (ang : nominal yield strength)
En pour une vis de classe (S numéro à gauche du point, Y numéro à droite du point)
2. Caractériser la forme de la tête de ces vis et trouver les limites élastiques en utilisant vos équations
  3. Est-ce que vous pensez que l’unité : est utile pour nous qu’on travaille toujours en ?
(a)
(b)

## Slide 83: Exercice 4
Trouver et dessiner à main levée les différents boulons utilisés par cet appareil
Extraire l’arbre et le dessiner sur deux vues
Expliquer la signification des lignes en trait mixte indiquées avec les flèches bleues
De combien de pièces est composé le corps de cet appareil ?