## Slide 1: Dessin Industriel 9 Transmission de puissance
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis

## Slide 2: Les pièces normalisées sont :
Pièces de fixation :
  Par serrage : vis, écrous, goujons
  Par surfaces d’appuie : clavettes, goupilles, anneaux élastiques
Pièces de guidage en rotation : paliers, roulements
Pièces d’étanchéité : joints toriques, joints à lèvres
Pièces de transmission : poulies-courroie, chaîne, engrenages
Dans cette présentation :
Contenu
Mécanisme
Fixations
Présentation
7b
Transmission
Présentation
9
Etanchéité
Présentation
8
Guidage de rotation
Présentation
8

## Slide 3: Pièces de transmission
La transmission, en général, réfère à la transmission de puissance d’un arbre à l’autre. Quand on parle de pièce de transmission on décrit les pièces intermédiaires entre deux arbres qui permettent la transmission de la puissance.
Ces pièces sont, d’un sens large, de transformateurs du couple et de la vitesse rotationnel. Pour toute ces pièces, la transmission de puissance est subie à l’équation de conservation de l’énergie (par rapport au temps) : la puissance de l’arbre d’entré doit être égale à la puissance de l’arbre de sortie (ou la somme des puissances des arbres de sortie).
Aucune équation est nécessaire pour ce cours, par contre vous devrez toujours se souvenir que la puissance d’un arbre est le produit du couple fois sa vitesse rotationnelle.

## Slide 4: Pièces de transmission
La transmission, en général, réfère à la transmission de puissance d’un arbre à l’autre. Quand on parle de pièce de transmission on décrit les pièces intermédiaires entre deux arbres qui permettent la transmission de la puissance.
Ces pièces sont, au sens large, de transformateurs du couple et de la vitesse rotationnel. Pour toutes ces pièces, la transmission de puissance est subie à l’équation de conservation de l’énergie (par rapport au temps) : la puissance de l’arbre d’entrée doit être égale à la puissance de l’arbre de sortie (ou la somme des puissances des arbres de sortie).
Aucune équation est nécessaire pour ce cours, par contre vous devrez toujours se souvenir que la puissance d’un arbre est le produit du couple fois sa vitesse rotationnelle.

## Slide 5: Pièces de transmission
La transmission, en général, réfère à la transmission de puissance d’un arbre à l’autre. Quand on parle de pièce de transmission on décrit les pièces intermédiaires entre deux arbres qui permettent la transmission de la puissance.
Ces pièces sont, au sens large, de transformateurs du couple et de la vitesse rotationnel. Pour toutes ces pièces, la transmission de puissance est subie à l’équation de conservation de l’énergie (par rapport au temps) : la puissance de l’arbre d’entrée doit être égale à la puissance de l’arbre de sortie (ou la somme des puissances des arbres de sortie).
Aucune équation est nécessaire pour ce cours, par contre vous devrez toujours se souvenir que la puissance d’un arbre est le produit du couple fois sa vitesse rotationnelle.

## Slide 6: Les trois catégories des pièces de transmission
Par poulies-courroie
Par chaîne
Par engrenages
Pignon
Roue
1
2
3

## Slide 7: Les trois catégories des pièces de transmission
Par poulies-courroie
Par chaîne
Par engrenages
Pignon
Roue
1
2
3
Les dessins détaillés de ces pièces peuvent être très compliqués.
En dessins normalisés, on les indique de manière simplifiée comme de roues (cercles) d’un diamètre appelé diamètre primitif représenté comme une ligne en trait mixte.
Ce diamètre est utilisé pour la plupart de calculs et rendre ces pièces « équivalentes » aux roues de friction ou à une poulie simple à courroie plate.

## Slide 8: Les trois catégories des pièces de transmission
1
2
Les dessins détaillés de ces pièces peuvent être très compliqués.
En dessins normalisés, on les indique de manière simplifiée comme de roues (cercles) d’un diamètre appelé diamètre primitif représenté comme une ligne en trait mixte.
Ce diamètre est utilisé pour la plupart de calculs et rendre ces pièces « équivalentes » aux roues de friction ou à une poulie simple à courroie plate.
Par poulies-courroie
Par chaîne
Par engrenages
3
Deux exemples d’utilisation des diamètres primitifs

## Slide 9: Les trois catégories des pièces de transmission
1
2
C’est la catégorie la plus importante pour la transmission des fortes puissances.
Nous nous intéressons principalement à cette catégorie, mais tout abord une courte descriptions des deux autres catégories.
3
Par poulies-courroie
Par chaîne
Par engrenages

## Slide 10: poulies-courroie (ang : pulley / belt drive)
Poulie
Courroie ronde
Poulie
Courroie trapézoïdale
Courroie Plate
Courroie crantée
Roue dentée

## Slide 11: poulies-courroie (ang : pulley / belt drive)
Poulie
Courroie ronde
Poulie
Courroie trapézoïdale
Courroie Plate
Courroie crantée
Roue dentée
: diamètreprimitif
Indiqué avec une ligne en trait mixte

## Slide 12: poulies-courroie (ang : pulley / belt drive)
Poulie
Courroie ronde
Poulie
Courroie trapézoïdale
Courroie Plate
Courroie crantée
Roue dentée
: diamètreprimitif
Indiqué avec une ligne en trait mixte
Réagir!!!
Trouvez les poulies sur les dessins des pages 1 et 4 de votre « Recueil A3 » et expliquez leurs montages aux axes.
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 13: Représentations simplifiés avec le diamètre primitif
La représentation avec la diamètre primitif simplifie beaucoup tous les dessins de pièces de transmission.
Nous pouvons dessiner les équivalents très simples où l’on distingue le type du courroie à partir de la relation entre le diamètre extérieur de la poulie et le diamètre primitif .
Nous notons que ici les dessins sont très simplifiés pour indiquer l’idée de base d’utilisation du diamètre primitif (les autres lignes visibles – ici l’alésage d’arbre, les linges cachées et les lignes d’axe sont absentes).
Courroie Plate
Courroie Ronde ou Trapézoïdale
Courroie Crantée
La ligne en trait mixte n’est pas visible.
La courroie est représentée sans épaisseur

## Slide 14: Représentations simplifiés avec le diamètre primitif
La représentation avec la diamètre primitif simplifie beaucoup tous les dessins de pièces de transmission.
Nous pouvons dessiner les équivalents très simples où l’on distingue le type du courroie à partir de la relation entre le diamètre extérieur de la poulie et le diamètre primitif .
Nous notons que ici les dessins sont très simplifiés pour indiquer l’idée de base d’utilisation du diamètre primitif (les autres lignes visibles – ici l’alésage d’arbre, les linges cachées et les lignes d’axe sont absentes).
Courroie Plate
Courroie Ronde ou Trapézoïdale
Courroie Crantée
La ligne en trait mixte n’est pas visible.
La courroie est représentée sans épaisseur
NOTE : En général une observation pour les lignes cachées sur les dessins des pièces de transmission est qu’elles ne sont pas représentées. Dans la plupart de cas, elles ne démontrent pas de détails indispensables car ses détails sont déjà indiqués sur une coupe.

## Slide 15: Roues à chaîne (ang : roller chain)

## Slide 16: Roues à chaîne (ang : roller chain)
Pour arbre cannelé
Fixation par
clavette
Dessin : La chaîne est représentée par une ligne en trait mixte (sans épaisseur)

## Slide 17: Engrenages
Le mécanisme d’Anticythères
100 av J.-C.
Les mécanismes basés sur des engrenages sont connus depuis l’antiquité. La première calculatrice analogique au fonctionnement basé sur des engrenages est le mécanisme d’Anticythères (vidéo en français 8mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=BG-YxFV8wE8
Par contre les plus grandes problèmes du fonctionnement des engranges, les vibrations, devrait attendre d’être résolu le 18eme siècle, quand les charges des engrenages ont devenu très importants et la forme de la denture revisitée.
A ce moment la forme géométrique des engranges basée à la développante du cercle à été utilisé et elle est toujours utilisée. Cette forme nous permet d’avoir de mécanismes basé aux engrenage très performants, fiables et d’une taille très importantes.

## Slide 18: Engrenages
Les mécanismes basés sur des engrenages sont connus depuis l’antiquité. La première calculatrice analogique au fonctionnement basé sur des engrenages est le mécanisme d’Anticythères (vidéo en français 8mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=BG-YxFV8wE8
Par contre les plus grandes problèmes du fonctionnement des engranges, les vibrations, devront attendre le 18e siècle pour être résolus. A ce moment, les charges des engrenages sont devenues très importantes et la forme de la denture à été revisitée. Depuis, la forme géométrique du profil des engranges est basée sur la développante du cercle et elle est toujours utilisée. Cette forme nous permet d’avoir de mécanismes basé aux engrenage très performants, fiables et d’une taille très importantes.
Denture 17ème siècle
Denture moderne

## Slide 19: Engrenages
Les mécanismes basés sur des engrenages sont connus depuis l’antiquité. La première calculatrice analogique au fonctionnement basé sur des engrenages est le mécanisme d’Anticythères (vidéo en français 8mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=BG-YxFV8wE8
Par contre les plus grandes problèmes du fonctionnement des engranges, les vibrations, devront attendre le 18e siècle pour être résolus. A ce moment, les charges des engrenages sont devenues très importantes et la forme de la denture à été revisitée. Depuis, la forme géométrique du profil des engranges est basée sur la développante du cercle et elle est toujours utilisée.
Cette forme nous permet d’avoir de mécanismes basé aux engrenage très performants, fiables et d’une taille très importantes.
Denture 17ème siècle
Denture moderne
Observez les différences aux deux profils de la dent :
17ème
moderne

## Slide 20: Engrenages
Denture moderne
Réducteur du Forbin
(frégate en service depuis 2010, propulsion type CODOG)
Les mécanismes basés sur des engrenages sont connus depuis l’antiquité. La première calculatrice analogique au fonctionnement basé sur des engrenages est le mécanisme d’Anticythères (vidéo en français 8mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=BG-YxFV8wE8
Par contre les plus grandes problèmes du fonctionnement des engranges, les vibrations, devront attendre le 18e siècle pour être résolus. A ce moment, les charges des engrenages sont devenues très importantes et la forme de la denture à été revisitée. Depuis, la forme géométrique du profil des engranges est basée sur la développante du cercle et elle est toujours utilisée.
Cette forme nous permet d’avoir de mécanismes basés sur engrenages très performants, fiables et de transmettre des charges très importantes.

## Slide 21: Caractérisations des engrenages
- Par rapport au placement relatif de ses axes :
  Axes parallèles
  Axes concourants
  Axes aux différentes plans
Par rapport à leurs dentures :
  Denture Droite
  Denture Hélicoïdale
  Denture Hypoïde
Par rapport à la forme de la roue :
  Cylindrique
  Conique
  Crémaillère
  Vis sans fin
  Extérieur/Intérieur

## Slide 22: Caractérisations des engrenages
- Par rapport au placement relatif de ses axes :
  Axes parallèles
  Axes concourants
  Axes aux différentes plans
Par rapport à leurs dentures :
  Denture Droite
  Denture Hélicoïdale
  Denture Hypoïde
Par rapport à la forme de la roue :
  Cylindrique
  Conique
  Crémaillère
  Vis sans fin
  Extérieur/Intérieur
ATTENTION :
C’est très important le savoir caractériser les engrenages en utilisant ce vocabulaire

## Slide 23
Rainure pour montage avec clavète
Pour montage à un arbre cannelé
Engrenages aux axes parallèles

## Slide 24
Rainure pour montage avec clavète
Pour montage à un arbre cannelé
Moyeux
Engrenages aux axes parallèles

## Slide 25
Rainure pour montage avec clavète
Pour montage à un arbre cannelé
Moyeux
Roues
Extérieures
Roues
Intérieures
Engrenages aux axes parallèles

## Slide 26
Rainure pour montage avec clavète
Pour montage à un arbre cannelé
Moyeux
Roues
Extérieures
Roues
Intérieures
Dentures Droites
Dentures Hélicoïdales
Engrenages aux axes parallèles

## Slide 27
Rainure pour montage avec clavète
Pour montage à un arbre cannelé
Moyeux
Roues
Extérieures
Roues
Intérieures
Dentures Droites
Dentures Hélicoïdales
Engrenages aux axes parallèles
Tous ces engrenages sont cylindriques
(ang : spur gears)

## Slide 28
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°

## Slide 29
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
Axes concurrents

## Slide 30
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents

## Slide 31
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites

## Slide 32
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites
Dentures Hélicoïdales
Roues à chevrons

## Slide 33
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites
Avec hélice à droite (règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Dentures Hélicoïdales
Roues à chevrons

## Slide 34
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites
Avec hélice à gauche
(règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Avec hélice à droite (règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Dentures Hélicoïdales
Roues à chevrons

## Slide 35
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites
Avec hélice à gauche
(règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Caractérisez l’hélice du pignon et de cette roue comme droite/gauche.
Quelle est votre observation ?
Dentures Hélicoïdales
Roues à chevrons
Avec hélice à droite (règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)

## Slide 36
Engrenages aux axes concourants
Axes à 90°
Axes à 60°
60°
Axes concurrents
Dentures Droites
Avec hélice à gauche
(règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Avec hélice à droite (règle de la main droite au sens inverse de l’hélice)
Tous ces engrenages sont coniques
(ang : bevel gears)
Dentures Hélicoïdales
Roues à chevrons

## Slide 37
Autres Engrenages
Engrenages avec denture hypoïde =
Engrenages conique aux axes non concourants
Vis ou sans fin et roue
(ang : worm gears)
NOTE : on ne dit pas pignon dans ce cas
Pignon et crémaillère
(ang : rack and pignon)
NOTE : on ne dit pas roue dans ce cas

## Slide 38
Autres Engrenages
Engrenages avec denture hypoïde =
Engrenages conique aux axes non concourants
Vis ou sans fin et roue
(ang : worm gears)
NOTE : on ne dit pas pignon dans ce cas
Pignon et crémaillère
(ang : rack and pignon)
NOTE : on ne dit pas roue dans ce cas
Différentes matières!!! (très souvent)
Différentes matières!!! (très souvent)

## Slide 39: Caractérisations des engrenages
- Par rapport au placement relatif de ses axes :
  Axes parallèles
  Axes concourants
  Axes aux différentes plans
Par rapport à leurs dentures :
  Denture Droite
  Denture Hélicoïdale
  Denture Hypoïde
Par rapport à leur forme :
  Cylindrique
  Conique
  Crémaillère
  Vis sans fin
  Extérieur/Intérieur
NOTE : Avant de passer aux explications des représentations normalisées (du dessin industriel) de ces engrenages, il est très important de savoir :
La notion de module
Que le module est relié directement avec la géométrie des engrenages

## Slide 40: Caractérisations des engrenages
- Par rapport au placement relatif de ses axes :
  Axes parallèles
  Axes concourants
  Axes aux différentes plans
Par rapport à leurs dentures :
  Denture Droite
  Denture Hélicoïdale
  Denture Hypoïde
Par rapport à leur forme :
  Cylindrique
  Conique
  Crémaillère
  Vis sans fin
  Extérieur/Intérieur
NOTE : Avant de passer aux explications des représentations normalisées (du dessin industriel) de ces engrenages, il est très important de savoir :
La notion de module
Que le module est relié directement avec la géométrie des engrenages
Sur les diapositifs suivants on décrit le module et ses connections avec trois diamètres des engranges : du cercle de la tête, du pied et le cercle primitif.

## Slide 41: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle primitif ou de la tête ou du pied, du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.

## Slide 42: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle

## Slide 43: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle

## Slide 44: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle

## Slide 45: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle

## Slide 46: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle

## Slide 47: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle
pignon
Roue

## Slide 48: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle
pignon
Roue

## Slide 49: Module
Le nombre le plus important pour les engrenages (que vous devrez toujours mémoriser) est le module :
Pour que deux engrenages fonctionnent ensemble, ils doivent avoir le même module.
Si on connait le module et un des trois diamètres, soit du cercle de la tête (extrémités des dents) ou du pied (où les dents commence) ou du cercle primitif (entre les deux autres), du pignon (par définition le pignon est la petite roue) et de la roue (la roue en général est la grande roue) on peut complètement définir le système de nos engrenages.
Le profil de la denture d’un engrenage à une forme assez compliquée. Il est basée à la développante du cercle et défini par les systèmes de normalisation. On ne représente jamais les profils de la denture aux dessins industriels.
Nomenclature du profil des dents basé sur la développante du cercle
pignon
Roue
Les relations qu’on trouve ici sont valables pour les engrenages cylindriques extérieur avec une denture droite.

## Slide 50: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
Donc ce solide est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède

## Slide 51: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède

## Slide 52: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Cylindre de tête : A représenter comme visible sur les dessins

## Slide 53: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède

## Slide 54: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Avant de continuer vous devrez faire une bonne inspection du dessin !!!!

## Slide 55: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Contour du cylindre de tête

## Slide 56: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Contour du cylindre primitif
- toujours entre la tête et le pied des dents
- toujours ligne en trait mixte fin

## Slide 57: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
En coupe les dents ne sont jamais coupées!!!!

## Slide 58: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
En coupe les dents ne sont jamais coupées!!!!
Sur les vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées

## Slide 59: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
En coupe les dents ne sont jamais coupées!!!!
Sur les vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées

## Slide 60: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
On n’a aucune ligne qui correspond à la ligne de pied !!!
En coupe les dents ne sont jamais coupées!!!!
Sur les vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées

## Slide 61: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
On n’a aucune ligne qui correspond à la ligne de pied !!!
NOTE : Pour quelques cas, comme par exemple d’une crémaillère, où on veut représenter la fin de la denture, on peut représenter la surface de pied avec un trait fin continu. Vous allez trouver un exemple aux exercices.
En coupe les dents ne sont jamais coupées!!!!
Sur les vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées

## Slide 62: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
NOTE : La ligne d’axe a une nouvelle signification !!!
Elle peut représenter aussi les dentures des engrenages. Pour que nous soyons plus précis : la ligne d’axe signifie les projections de la surface primitive de la denture !!!

## Slide 63: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
NOTE : La ligne d’axe a une nouvelle signification !!!
Elle peut représenter aussi les dentures des engrenages. Pour que nous soyons plus précis : la ligne d’axe signifie les projections de la surface primitive de la denture !!!
Réagir!!!
Trouvez les engrenages cylindriques sur les dessins des pages 4 et 6 de votre « Recueil A3 ».
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 64: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Axe de l’engrenage

## Slide 65: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Axe de l’engrenage

## Slide 66: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Axe de l’engrenage
Cône de tête :
Les contours de cette surface sont représentées sur le dessin

## Slide 67: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède

## Slide 68: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Avant de continuer vous devrez faire une bonne inspection du dessin !!!!

## Slide 69: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Contour visible du cône de tête

## Slide 70: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Contour visible du cône de tête

## Slide 71: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Ces lignes d’axe correspondent aux projections de la surface oblique du cône primitif. Elles représentent la présence de la denture
Cône primitif

## Slide 72: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Ce cercle en trait mixte fin est généré en projetant l’intersection générée par :
le cône de primitif
et la surface conique définissant la partie plus base de la denture
Cône primitif

## Slide 73: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Ce cercle en trait mixte fin est généré en projetant l’intersection générée par :
le cône de primitif
et la surface conique définissant la partie plus base de la denture
Cône primitif

## Slide 74: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
ATTENTION : Le cône de tête, le cône primitif et le cône de pied sont trois cônes différents qui ont le même sommet!!!

## Slide 75: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
ATTENTION : Le cône de tête, le cône primitif et le cône de pied sont trois cônes différents qui ont le même sommet!!!

## Slide 76: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
ATTENTION : Aux vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées. Sur ces deux vue aucun trait ne correspond au cône du pied.
Pas de traits pour le cône de pied

## Slide 77: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
ATTENTION : Aux vues sans coupes les surfaces de pieds ne sont jamais représentées. Sur ces deux vue aucun trait ne correspond au cône du pied. On ne représente que sur les coupes le trait pour le cône de pied.
Pas de traits pour le cône de pied

## Slide 78: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Vue sans coupe : Pas de traits pour le cône de pied
Vue en coupe : Trait pour le cône de pied

## Slide 79: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Vue en coupe : Trait pour le cône de pied
Vue sans coupe : Pas de traits pour le cône de pied

## Slide 80: Représentations normalisées des engrenages
Pour simplifier la représentation des engrenages sur le dessin technique nous remplaçons la vraie géométrie par la géométrie de d’un solide englobant l’engrenage que sa denture est représenté :
Par sa surface de tête représentée par une ligne visible
Par sa surface primitive représentée par une ligne d'axe
La surface visible (de la tête) est :
Pour les engrenage cylindrique : un cylindre
Pour les engrenage conique : un cône coupé
Pour les crémaillère : un parallélépipède
Vue en coupe : Trait pour le cône de pied
Vue sans coupe : Pas de traits pour le cône de pied
Réagir!!!
Trouvez les engrenages coniques sur les dessins des pages 8, 10, 11, 13 de votre « Recueil A3 ». Quels peuvent être démontés de leur axe ?
(Note : C’est très important de savoir la réponse à cette question)

## Slide 81: Sommaire : Représentations normalisées des engrenages
Partie de la surface de tête qu’on doit projeter pour récupérer la représentation normalise d’un engrenage
Partie de la surface primitive qu’on doit projeter pour récupérer la représentation normalise d’un engrenage
Un engrenage est toujours représenté par les contours de la surface de tête et de la surface primitive.
Cette surface est la surface de :
Un cylindre pour les engrenages cylindrique
Un cône pour les engrenages conique
Un plan pou les crémaillères
On représente également les surfaces primitives avec des lignes en trait mixte fin. La ligne mixte a une nouvelle signification : elle représente aussi la présence de la denture.

## Slide 82: Sommaire : Représentations normalisées des engrenages
Un engrenage est toujours représenté par les contours de la surface de tête et de la surface primitive.
Cette surface est la surface de :
Un cylindre pour les engrenages cylindrique
Un cône pour les engrenages conique
Un plan pou les crémaillères
On représente également les surfaces primitives avec des lignes en trait mixte fin. La ligne mixte a une nouvelle signification : elle représente aussi la présence de la denture.
Sur les vues où l’engrenage n’est pas coupé :
  On représente le contour de la surface de tête avec des arêtes visibles
  On ne représente pas le contour de la surface de pied
  On représente le contour de la surface primitif avec des lignes d’axe
Aux coupes de l’engrenage :
  On représente le contour de la surface de tête et de pied avec des arêtes visibles
  On représente le contour de la surface primitif avec des lignes d’axe
  L’aire des dents n’est jamais hachurée

## Slide 84
Observez sur les dessins d’ensemble les traits représentant les surfaces primitives

## Slide 85: Exercice 1 : Exemples de ISO
Expliquez à quoi correspondent ces dessins. Est-ce que vous pensez que les lignes cachées devrait être représentées à ces dessins? Pourquoi? Dessiner les vues de dessus ?
Dessin 1
Dessin 2
Dessin 3
Dessin 4

## Slide 86: Exercice 2
Trouvez :
les écrous KM
les éléments qui assurent l’étanchéité du mécanisme
les roulements et expliquez leurs fixations
les engrenages et expliquez leurs fixations aux arbres (c.à.d. expliquer quels mouvements sont fixés et par quelles pièces)
quel arbre est l’arbre de l’entrée de puissance et quel de la sortie, en sachant que ce mécanisme est un réducteur ? Pourquoi cette information nous aide à répondre à la question ?
la pièce 4 et expliquez son utilité

## Slide 87: Exercice 3
Deux configurations des engrenage sont très caractéristiques et vous devrez savoirs leur existence :
Les trains épicycloïdaux
Les différentielles
Cela est le dessin d’un train épicycloïdal. Trouvez :
les éléments qui assurent l’étanchéité du mécanisme
les roulements
les engrenages et expliquez leurs fixations (c.à.d. expliquer quels mouvements sont fixés et par quelles pièces). Renseignez-vous :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_épicycloïdal
les pièces en rotation
à quoi sert le trou débouchant indiqué avec la flèche rouge

## Slide 88: Exercice 4
Trouvez :
les roulements de ce mécanisme et les arbres
à quoi sert la pièce 26 et 16 à coté des deux roulements à billes
un arbre cannelé
des dentures, des engrenages et expliquez les fixations des engranges aux arbres (c.à.d. expliquez quels mouvements sont fixés et par quelles pièces).
quelle arbre est l’arbre de l’entré de puissance et quelle de la sortie ? Par quelle pièce est-elle transmise au mécanisme et par quelle est-elle consommée?
Que la position « neutre » est indiquée sur le dessin, comment la puissance est transmise entre les arbres ?
combien des options (commandes) de transmission de puissance à l’utilisateur de cet appareil ?
quelles propositions sont correctes :
  Chaque commande change la puissance transmise par la machine
  Chaque commande change la vitesse de rotation de l’arbre 1
  Chaque commande change la vitesse de rotation de l’arbre 3
  Il y a une commande « frein » qui arrêt un arbre
  Chaque commande change le couple transmis
  Le trou débouchant 8 n’a aucune utilité
  C’est normal que le mécanisme n’ait pas des éléments d’étanchéité
3
2
5
4
16
1
8
7
26
Contenu