## Slide 1: Dessin Industriel 1 Projection Orthogonale + Conventions = Dessin Industriel
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis Kostas Politis

## Slide 2
Dessin Industriel : Introduction
Présentation 1
Les vues et les trois lignes
Présentation 2
Créer une vue : Les trois tâches
Présentation 3
Intersection de volumes cylindriques
Présentation 4
Coupes
Filetage / Taraudage
Présentation 5
Ensemble de pièces
Présentation 6
Bases du Dessin Industriel
Contenu

## Slide 3: Définitions des vues
Considérons une pièce assez simple pour commencer notre discussion mais assez compliquée pour nous permettre de décrire les vues représentées dans un dessin technique :
VUE DE FACE
VUE DE GAUCHE
VUE DE DESSUS
VUE DE DROITE
VUE DE DESSOUS
VUE ARRIERE

## Slide 4: Définitions des vues
Considérons une pièce assez simple pour commencer notre discussion mais assez compliquée pour nous permettre de décrire les vues représentées dans un dessin technique :
VUE DE FACE
VUE DE GAUCHE
VUE DE DESSUS
VUE DE DROITE
VUE DE DESSOUS
VUE ARRIERE
La représentation de notre pièce est faite ici sur une perspective isométrique.

## Slide 5: Définitions des vues
Considérons une pièce assez simple pour commencer notre discussion mais assez compliquée pour nous permettre de décrire les vues représentées dans un dessin technique :
VUE DE FACE
VUE DE GAUCHE
VUE DE DESSUS
VUE DE DROITE
VUE DE DESSOUS
VUE ARRIERE
La représentation de notre pièce est faite ici sur une perspective isométrique. Cette représentation 3D est rarement utilisée au dessin technique,

## Slide 6: Définitions des vues
Considérons une pièce assez simple pour commencer notre discussion mais assez compliquée pour nous permettre de décrire les vues représentées dans un dessin technique :
VUE DE FACE
VUE DE GAUCHE
VUE DE DESSUS
VUE DE DROITE
VUE DE DESSOUS
VUE ARRIERE
La représentation de notre pièce est faite ici sur une perspective isométrique. Cette représentation 3D est rarement utilisée au dessin technique, car elle ne facilite pas la description systématique de détails de la pièce, la définition de dimensions etc.

## Slide 7: Définitions des vues
Considérons une pièce assez simple pour commencer notre discussion mais assez compliquée pour nous permettre de décrire les vues représentées dans un dessin technique :
VUE DE FACE
VUE DE GAUCHE
VUE DE DESSUS
VUE DE DROITE
VUE DE DESSOUS
VUE ARRIERE
La représentation de notre pièce est faite ici sur une perspective isométrique. Cette représentation 3D est rarement utilisée au dessin technique, car elle ne facilite pas la description systématique de détails de la pièce, la définition de dimensions etc. Par contre, cette représentation facilite la description des vues utilisées en dessin technique
qui sont représentées en 2D
VUES 2D construites par
PROJECTIONS ORTHOGONALES

## Slide 8: La projection orthogonale

## Slide 9: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.

## Slide 10: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.

## Slide 11: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan,

## Slide 12: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet,

## Slide 13: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet, on trouve l’intersection entre le plan et une ligne fictive qui commence par ce point et suit la direction du vecteur définissant le plan.

## Slide 14: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet, on trouve l’intersection entre le plan et une ligne fictive qui commence par ce point et suit la direction du vecteur définissant le plan.

## Slide 15: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet, on trouve l’intersection entre le plan et une ligne fictive qui commence par ce point et suit la direction du vecteur définissant le plan.
Cette construction géométrique est appelée projection orthogonale.

## Slide 16: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet, on trouve l’intersection entre le plan et une ligne fictive qui commence par ce point et suit la direction du vecteur définissant le plan.
Cette construction géométrique est appelée projection orthogonale.
Le résultat final pour ce cas où on a choisi le vecteur perpendiculaire à la face ABCDEFG indiquée sur la figure donne le résultat suivant.
A
B
C
D
E
F
G

## Slide 17: La projection orthogonale
Nous choisissons un vecteur qui représente la position de l’observateur par rapport à l’objet.
Ce vecteur est perpendiculaire à un plan qui est positionné par convention derrière l’objet en suivant le sens du vecteur.
On projette chaque point de l’objet sur le plan, c.à.d. que pour chaque point de l’objet, on trouve l’intersection entre le plan et une ligne fictive qui commence par ce point et suit la direction du vecteur définissant le plan.
Cette construction géométrique est appelée projection orthogonale.
Ici on voit l’ensemble des points générés par la projection orthogonale en choisissant ce vecteur de vue

## Slide 18: Projection orthogonale + Conventions = DESSIN INDUSTRIEL
En choisissant un autre vecteur de vue nous allons trouver un autre projection orthogonale de notre objet.
La projection orthogonale est le principe de base du dessin industriel.
Le but du dessin industriel est la représentation précise d’une pièce ou d’un ensemble de pièces afin que les ingénieurs, techniciens et aussi utilisateurs puissent apprécier les modalités d’un appareil, les méthodes de sa construction ou fabrication et son fonctionnement.
La projection orthogonale ne donne pas tous les détails nécessaires pour représenter la pièce. Dans le dessin industriel, nous allons introduire les conventions nécessaires permettant de définir ces détails sur papier.
Aller à la présentation 2