## Slide 1: Dessin Industriel 2 Les vues et les trois lignes
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis

## Slide 2
Dessin Industriel : Introduction
Présentation 1
Les vues et les trois lignes
Présentation 2
Créer une vue : Les trois tâches
Présentation 3
Intersection de volumes cylindriques
Présentation 4
Coupes
Filetage / Taraudage
Présentation 5
Ensemble de pièces
Présentation 6
Bases du Dessin Industriel
Vous êtes fortement conseiller de finir avec les trois premières présentations avant la première séance.
Contenu

## Slide 3: La vue de face
Nous définissons la première vue, appelée la vue de face. Il n’y a pas qu’une façon de définir cette vue, mais on peut prendre en compte, par exemple, le positionnement naturel de la pièce.
Par exemple, la vue de face d’une calculatrice sera la vue où on voit les boutons de l’appareil et pas une vue de son côté.

## Slide 4: La vue de face
Nous définissons la première vue, appelée la vue de face. Il n’y a pas qu’une façon de définir cette vue, mais on peut prendre en compte, par exemple, le positionnement naturel de la pièce.
Par exemple, la vue de face d’une calculatrice sera la vue où on voit les boutons de l’appareil et pas une vue de son côté.
Entre les deux vues (1,2), qu’on a construit avant, la plus utile est la vue 1. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
1
2

## Slide 5: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU

## Slide 6: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU
Contour

## Slide 7: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU
Contour
Arêtes Visibles

## Slide 8: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU
Contour
Arêtes Visibles
Ici le contour est l’union des projections de 6 arêtes visibles

## Slide 9: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU
Contour
Arêtes Visibles
Ici le contour est l’union des projections de 2 arêtes visibles et 2 lignes générées par la projection du cylindre

## Slide 10: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu. Le but est de décrire le contour et les projections des arêtes visibles.
Vue de face
TRAIT FORT CONTINU
REAGIR :
Quelle est la différence entre CONTOUR et ARÊTES ?? (voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/arêtes_(géométrie)
maintenant !!!)
Contour
Arêtes Visibles
Ici le contour est l’union des projections de 2 arêtes visibles et 2 lignes générées par la projection du cylindre

## Slide 11: La vue de face
A partir de la projection orthogonale on ne garde que le contour et on le représente en 2D avec une ligne épaisse en trait continu.
Le but est de décrire le contour et les arêtes visibles.
Le dessin est fait en commençant par la gauche de notre contour vers la droite
A partir de la vue de face nous pouvons nous positionner pour toutes les autres vues.
Vue de face
Bonne vue de face
Vue de face inversée… Erreur

## Slide 12: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
Vue de face
Vue de gauche

## Slide 13: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Vue de face
Vue de gauche

## Slide 14: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelés : traits de construction.
Vue de face
Vue de gauche
TRAITS DE CONSTRUCTION : LINGES FINES CONTINUES A SUPPRIMER A LA FIN

## Slide 15: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelés : traits de construction.
Vue de face
Vue de gauche
TRAIT FORT CONTINU

## Slide 16: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelés : traits de construction.
Vue de face
Vue de gauche
LA VUE DE GAUCHE EST PLACEE A DROITE DE LA VUE DE FACE

## Slide 17: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelés : traits de construction.
Sur la vue de gauche de cette pièce, on ne voit pas trois arêtes
Vue de face
Vue de gauche

## Slide 18: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelé : traits de construction.
Sur la vue de gauche de cette pièce, on ne voit pas trois arêtes
Vue de face
Vue de gauche

## Slide 19: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes. droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelé : traits de construction.
Sur la vue de gauche de cette pièce, on ne voit pas trois arêtes qui correspondent aux points indiqués sur la vue de face.
Vue de face
Vue de gauche

## Slide 20: La vue de gauche
Pour définir la vue de gauche on se positionne à gauche de notre pièce.
On peut imaginer que l’on regarder notre pièce à gauche de la vue de face. Nous pouvons alors comprendre que la vue de face et la vue de gauche doivent avoirs les mêmes extrémités.
Pour nous aider, nous utilisons des lignes. droites et fines qui seront supprimées à la fin du dessin. Ces traits sont appelé : traits de construction.
Les arêtes cachées (on ne les voit pas) sont dessinées avec une ligne fine en trait interrompu
Vue de face
Vue de gauche
LINGES FINES EN TRAIT INTERROMPU
Traits de construction

## Slide 21: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus

## Slide 22: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Les autres vues sont toujours dessinées autour de la vue de face

## Slide 23: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Les autres vues sont toujours dessinées autour de la vue de face
Le positionnement des vues par rapport à la vue de face est défini par le système ISO. Ici nous utilisons le système ISO-E (European). Sur la feuille de dessin il est noté avec le symbole :

## Slide 24: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
La vue arrière est rarement utilisée
Les autres vues sont toujours dessinées autour de la vue de face
Le positionnement des vues par rapport à la vue de face est défini par le système ISO. Ici nous utilisons le système ISO-E (European). Sur la feuille de dessin il est noté avec le symbole :

## Slide 25: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
La vue arrière est rarement utilisée
Les autres vues sont toujours dessinées autour de la vue de face
Le positionnement des vues par rapport à la vue de face est défini par le système ISO. Ici nous utilisons le système ISO-E (European). Sur la feuille de dessin il est noté avec le symbole :
Les vues ne sont jamais annotées sur le dessin

## Slide 26: Les vues principales et leur positionnement au feuille
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
La vue arrière est rarement utilisée
Les autres vues sont toujours dessinées autour de la vue de face
Le positionnement des vues par rapport à la vue de face est défini par le système ISO. Ici nous utilisons le système ISO-E (European). Sur la feuille de dessin il est noté avec le symbole :
Les vues ne sont jamais annotées sur le dessin

## Slide 27: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Nous avons modifié la pièce en supprimant une partie rectangulaire de sa base.
Comparez le dessin suivant avec le dessin précédent.

## Slide 28: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus

## Slide 29: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Regardez par où la partie manquante se positionne sur chaque vue, ainsi que le type de trait utilisé.

## Slide 30: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Regardez par où la partie manquante se positionne sur chaque vue, ainsi que le type de trait utilisé.

## Slide 31: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Regardez par où la partie manquante se positionne sur chaque vue, ainsi que le type de trait utilisé.

## Slide 32: Un exemple un peu plus compliqué
Vue de face
Vue de gauche
Vue de droite
Vue arrière
Vue de dessous
Vue de dessus
Imaginons qu’on était en train de dessiner la vue de dessous

## Slide 33: Un exemple un peu plus compliqué
Tout abord, on se positionne sous l’objet

## Slide 34: Un exemple un peu plus compliqué
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Traits de construction

## Slide 35: Un exemple un peu plus compliqué
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Nous savons que la longueur de cette vue sera la même que la longueur de la vue de face,

## Slide 36: Un exemple un peu plus compliqué
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Nous savons que la longueur de cette vue sera la même que la longueur de la vue de face, nous créons donc la base du corps pour cette vue sur une position arbitraire.

## Slide 37: Un exemple un peu plus compliqué
Hauteur = ?
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Nous savons que la longueur de cette vue sera la même que la longueur de la vue de face, nous créons donc la base du corps pour cette vue sur une position arbitraire.
Maintenant nous devons repérer la hauteur du corps pour cette vue.

## Slide 38: Un exemple un peu plus compliqué
Hauteur = longueur vue de gauche
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Nous savons que la longueur de cette vue sera la même que la longueur de la vue de face, nous créons donc la base du corps pour cette vue sur une position arbitraire.
Maintenant nous devons repérer la hauteur du corps pour cette vue.
Nous savons que la hauteur sera la longueur de la vue de gauche (ou de droite).

## Slide 39: Un exemple un peu plus compliqué
Hauteur = longueur vue de gauche
Tout abord, on se positionne sous l’objet, et on trace de linges verticales qui partent des bords extérieurs du corps.
Nous savons que la longueur de cette vue sera la même que la longueur de la vue de face, nous créons donc la base du corps pour cette vue sur une position arbitraire.
Maintenant nous devons repérer la hauteur du corps pour cette vue.
Nous savons que la hauteur sera la longueur de la vue de gauche (ou de droite).
Pour aider notre construction et éviter de mesurer les distances, nous allons créer une droite, dite la droite à 45o.

## Slide 40: La droite à 45o

## Slide 41: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.

## Slide 42: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
ATTENTION

## Slide 43: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
ATTENTION :
On insiste,
ces deux lignes!

## Slide 44: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
ATTENTION :
Une erreur classique est de tracer ces lignes… qui rendent la construction de la droite à 45° fausse

## Slide 45: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
ATTENTION :
Fausse construction de la droite à 45°

## Slide 46: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Points du contour les plus proches à la vue de face
Points du contour les plus proches à la vue de face
ATTENTION :
Bonne construction de la droite à 45°

## Slide 47: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Ici nous voulons construire la vue de dessous. Donc la ligne horizontale passe par la base de la vue de dessous.

## Slide 48: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Ici nous voulons construire la vue de dessous. Donc la ligne horizontale passe par la base de la vue de dessous.
Pour la ligne verticale nous pouvons utiliser soit la vue de gauche soit la vue de droite. La construction finale sera équivalente pour les deux cas.

## Slide 49: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe

## Slide 50: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne

## Slide 51: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o

## Slide 52: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire

## Slide 53: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire
Le rectangle défini par cette étape est appelé rectangle englobant ou capable. En général, tous les trait du corps doivent se trouver dans le rectangle englobant.

## Slide 54: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire
Le rectangle défini par cette étape est appelé rectangle englobant ou capable. En général, tous les trait du corps doivent se trouver dans le rectangle englobant.
Toutes les vue ont un rectangle capable. Ils sont indiqués en bleu.

## Slide 55: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire
On peut tracer le contour de la vue de dessus. Sur ce cas, le rectangle englobant coïncide avec le contour du corps sur la vue de dessous.

## Slide 56: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire
X²
Et après on trace les autres détails !

## Slide 57: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire
Ces lignes ne sont que les guides de construction, donc on les supprime à la fin

## Slide 58: La droite à 45o
Créer les lignes de bases des vues : On crée deux lignes : l’une verticale et l’autre horizontale. Pour les vues de dessous et de dessus, les lignes sont verticales et pour les vues de gauche et droite, elles sont horizontales. Ces deux lignes des contours du corps passent par le (les) point(s) le (les) plus proche(s) à la vue de face.
Trouver le point par où la droite à 45o passe : Le point d’intersection est le point par où la droite à 45o passe.
Tracer la ligne
Utiliser la ligne :
  On crée des lignes auxiliaires verticales pour chaque arête verticale sur la vue qu’on a utilisée pour la droite à 45o
  On crée des lignes auxiliaires horizontales aux points d’intersection de ces lignes avec la droite à 45. Ces lignes définissent les positions caractéristiques du corps de la vue que nous sommes en train de construire

## Slide 59: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.

## Slide 60: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour un dessin de définition, 1 ou 2 vues suffisent, mais parfois 3 peuvent être nécessaires. Par exemple, pour représenter la pièce étudiée, deux vues sont suffisantes.

## Slide 61: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour cet exemple

## Slide 62: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour cet exemple on a créé trois vues.

## Slide 63: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour cet exemple on a créé trois vues. Lesquelles ?

## Slide 64: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour cet exemple on a créer trois vues. Expliquez les correspondances entre les cercles en lignes épaisses continues et en lignes fines interrompues de la vue de droite avec les cylindres de la vue de face.

## Slide 65: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Pour cet exemple on a créer trois vues. Regardez aussi que nous avons utilisé une nouvelle ligne : Le trait d'axe

## Slide 66: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Le trait d'axe : ligne fine en traits interrompus longs et courts en alternance

## Slide 67: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Le trait d'axe : indique les position des centres d’un axe cylindrique,

## Slide 68: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Le trait d'axe indique les position des centres d’un axe cylindrique, les formes circulaires etc.

## Slide 69: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Le trait d'axe indique les position des centres d’un axe cylindrique, les formes circulaires etc.
Nous présenterons d’autres utilisations de cette ligne plus tard, comme par exemple pour indiquez les dentures et les plans de symétrie.

## Slide 70: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le nombre de vues représentées sur un dessin industriel doivent être autant que nécessaire pour représenter la pièce précisément.
Le trait d'axe indique les position des centres d’un axe cylindrique, les formes circulaires etc. Cette ligne est appelé trait d’axe.

## Slide 71: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le trait d’axe nous permet d’utiliser que la vue de face pour la représentation de cette pièce.

## Slide 72: Combien de vues devrons-nous représenter ?
Le trait d’axe nous permet d’utiliser que la vue de face pour la représentation de cette pièce.
Comparer les deux pièces et les différences aux dessins. Quelle est votre observation ?

## Slide 73: Les lignes basiques du dessin technique
Ligne de : | Elle dénote : | Largeur | Trait | Représentation
Arêtes et contours visibles | Le contour d’un objet et les lignes où on repère des angles formées par la surface visible de l’objet | Epaisse (0,7 mm) | Continu | 
Arêtes et contours cachés | Comme avant mais pour les surfaces cachées de l’objet | Fine (0,5 mm) | Interrompu | 
Axes : pièces de révolution, centres, cercles fictifs (mais aussi : plan de symétrie, trajectoire, assemblage en vue isométrique, dentures, …) | La position d’un axe de révolution, centres Cercles fictifs d’où on repère des configurations géométriques qui sont caractéristiques d’une pièce La position d’un plan de symétrie | Fine (0,35 mm) | Mixte Interrompu long, court | Représentation classique: Représentation avec deux traits gros à ses extrémités, utilisée que pour identifier un plan de symétrie :

## Slide 74: Exercice 1
Observez l’utilisation des lignes en traits mixtes. Quelles caractéristiques de l’objet sont représentées ?

## Slide 75: Exercice 1
Observez l’utilisation des lignes en traits mixtes. Quelles caractéristiques de l’objet sont représentées ?
Quelle intersection est représentée par la ligne AB ? Repérez les mêmes points sur la vue de droite
A
B

## Slide 76: Exercice 2
Comment les lignes mixtes sont-elles utilisées dans ce cas ?

## Slide 77: Exercice 2
Comment les lignes mixtes sont-elles utilisées dans ce cas ?
Les dessins destinés pour la fabrication des pièces doivent indiquer différentes dimensions. Pour ce cours, nous n’ajoutons pas de dimensions aux pièces. Les dimensions sont toujours indiquées en millimètres.

## Slide 78: Exercice 2
Comment les lignes mixtes sont-elles utilisées dans ce cas ?
Vous devrez savoir quelques notions de base reliées aux dimensions. Ce dessin indique trois diamètres, trouvez-les. Quel symbole est utilisé pour indiquer le diamètre d’un cercle?
Aller à la présentation 3