## Slide 1: Dessin Industriel 3 Un exemple de construction d’une vue par deux autres vues: Les trois tâches
SMT 1 Etude de mécanismes
Kostas Politis

## Slide 2
Bases du Dessin Industriel
Dessin Industriel : Introduction
Présentation 1
Les vues et les trois lignes
Présentation 2
Créer une vue : Les trois tâches
Présentation 3
Intersection de volumes cylindriques
Présentation 4
Coupes
Filetage / Taraudage
Présentation 5
Ensemble de pièces
Présentation 6
Vous êtes fortement conseiller de finir avec les trois premières présentations avant la première séance.
Contenu

## Slide 3: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.

## Slide 4: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.
Prenez toujours un peu de temps pour comprendre la configuration géométrique de l’objet !

## Slide 5: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.
Prenez toujours un peu de temps pour comprendre la configuration géométrique de l’objet !
Posez les question suivantes :

## Slide 6: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.
Prenez toujours un peu de temps pour comprendre la configuration géométrique de l’objet !
Posez les question suivantes :
Pourquoi cette ligne a été placée ici ?

## Slide 7: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.
Prenez toujours un peu de temps pour comprendre la configuration géométrique de l’objet !
Posez les question suivantes :
Pourquoi cette ligne a été placée ici ?
Pourquoi ce type de ligne ?

## Slide 8: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce.
Prenez toujours un peu de temps pour comprendre la configuration géométrique de l’objet !
Posez les question suivantes :
Pourquoi cette ligne a été placée ici ?
Pourquoi ce type de ligne ?
Si je modifiais cette ligne comment l’autre vue changerait ??

## Slide 9: Construction de la vue de dessous par deux autres vues
Considérons cette pièce
Nous allons créer la vue de dessous.

## Slide 10: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction

## Slide 11: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction
Cette ligne est placée
arbitrairement

## Slide 12: Tracer le contour extérieur
Placement pas si arbitraire : nous devrons prendre en compte les bords de notre feuille de dessin, de ne pas trop éloigner une vue de l’autre etc…
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction
Cette ligne est placée
arbitrairement

## Slide 13: Tracer le contour extérieur
Placement pas si arbitraire : nous devrons prendre en compte les bords de notre feuille de dessin, de ne pas trop éloigner une vue de l’autre etc…
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction
Cette ligne est placée
arbitrairement
En général sur une feuille de dessin vide nous devons choisir où chaque vue sera placée avant de commencer le dessin. On place alors les « rectangles capables » de chacune de vue et de telle façon pour que les distances entre eux soient égales. On essaie aussi les placer de manière symétrique par rapport aux marges de notre feuille sans interférer avec la cartouche du dessin, comme indiqué à la figure.
Titre, Date, Designateur, ISO-E (ou ISO-A), …
Bord de la Feuille
Marges : on dessine que dans les marges
Rectangles capables
Cartouche

## Slide 14: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction et la droite à 45o

## Slide 15: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction et la droite à 45o

## Slide 16: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction et la droite à 45o
Nous pouvons maintenant tracer le contour extérieur

## Slide 17: Tracer le contour extérieur
Nous commençons en traçant le contour extérieur à l’aide des lignes de construction et la droite à 45o
Question : Pourquoi l’intersection du congé de raccordement et la ligne n’est pas représentée sur la vue de dessous ?

## Slide 18: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On pose alors la question : en traversant la surface visible du corps,

## Slide 19: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On pose alors la question : en traversant la surface visible du corps, ici repérée par la vue de face,
On la traverse dans ce sens

## Slide 20: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On pose alors la question : en traversant la surface visible du corps, ici repérée par la vue de face, quels sont (1) les contours cachés ou (2) les arêtes cachées (intersections de surfaces définissant un angle) ?
On la traverse dans ce sens

## Slide 21: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On place la règle où la ligne bleu l’indique
On la traverse dans ce sens

## Slide 22: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On place la règle où la ligne bleu l’indique, et on la déplace en cherchant les détails qui nous intéressent.
X²²
On la traverse dans ce sens

## Slide 23: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On place la règle où la ligne bleu l’indique, et on la déplace en cherchant les détails qui nous intéressent.
On la traverse dans ce sens
Détail 1 : Contour de cylindre

## Slide 24: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On place la règle où la ligne bleu l’indique, et on la déplace en cherchant les détails qui nous intéressent.
On la traverse dans ce sens
Détail 1 : Contour de cylindre
Détail 2 : Angle

## Slide 25: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
On place la règle où la ligne bleu l’indique, et on la déplace en cherchant les détails qui nous intéressent.
On la traverse dans ce sens
Etc…

## Slide 26: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.

## Slide 27: Tracer les lignes cachées
Ayant le contour du corps, nous ajoutons les lignes cachées.
Nous ajoutons ensuite les traits d'axe.

## Slide 28: Tracer les traits d'axe
Ayant le contour du corps et les lignes cachées, nous ajoutons ensuite les traits d'axe de la même manière comme pour les lignes cachées.

## Slide 29: Les trois tâches
Pour les dessins que nous allons réaliser, nous devrons penser à compléter ces trois tâches :
Tracer le contour extérieur
  Si besoin à l’aide des lignes de construction et la droite à 45o ;
  Vérifier que tous les lignes du contour sont représentées ;
  Ajouter les hachures ;
Tracer les contours intérieurs
  Vérifier que toutes les lignes des contour intérieurs sont représentées ;
  Si besoin, vérifier la bonne correspondance entre vues en utilisant la droite à 45° ;
Tracer les détails du dessin
  traits d'axe : pour les axes des cylindres, pour indiquer les centres des cercles/arcs,… ;
  Méplats, lignes fictives, autres détails.

## Slide 30: Exercices
Que les vues de droite des dessins suivants sont complètes. Aux vues de face nous verrons que le contour extérieur. Compléter les dessins et démontrer comment on peut utilisé la droite à 45° pour la construction de la vue de dessus.
Dessin 1
Dessin 2
Dessin 3
Aller à la présentation 4